Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás „A KEHOP-4.1.0-15 kódszámú „Az Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése” című pályázat megvalósításához kapcsolódóan Nagy-sziget, Csadó-mocsár és Ipolyszögi-égerláp vízellátásának javítása”

Tárgyi eljárásban, a feltett kérdéseikre az alábbi választ adjuk:

- A Közbeszerzési dokumentáció 3.3. A szakmai ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények pontja szerint „Ajánlattevők kizárólag a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott excel fájlt használhatják az ajánlatát képező beárazott költségvetés elkészítéséhez”, azonban a dokumentáció nem tartalmazza az excel fájlokat. Kérjük szíveskedjenek a költségvetéseket szerkeszthető Excel állományban megküldeni.

VÁLASZ

Mellékeljük a költségvetés kiírásokat Excel állományban.

- Az Ipolyszögi égerláp vízvisszatartása feladathoz tartozó műszaki leírás 5 oldalán olvasható leírás szerint „A fő ág és a szomszédos mélyterület között árok nyitását tervezzük, 200 m hosszban, minimál szelvénnyel.” Az egységes ajánlattétel érdekében kérjük szíveskedjenek megadni, pontosan mit jelent a „minimál szelvény”.

VÁLASZ

A minimál szelvény alatt, 50 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású, legfeljebb 1,0 m mélységű árkot értünk.

- A Drégelypalánk Csadó-mocsár vízpótlása, valamint a Drégelypalánki Nagy-sziget élőhelyfejlesztés projektelemekhez tartozó műszaki leírások 3. oldalán a jelenlegi állapot ismertetése szerint fényképek is rendelkezésre állnak. Kérjük szíveskedjenek ezeket megküldeni.

VÁLASZ

Mellékelünk néhány, nem egy időben készült képet a Csadó-mocsár melletti mederről. Ahol az áteresz látszik, az a mederátjáró szelvénye környezetét mutatja. Néhány jellemző fa alapján is azonosíthatók a különböző időpontban készített képek.

A Nagy-sziget esetében csak az osztóműtárgy környezetében készült kép, mivel a terület víz alatt volt.

- A Drégelypalánki Nagy-sziget élőhelyfejlesztéshez kapcsolódó költségbecslés tételei között nem található meg a műszaki leírás 7. oldalán előirányzatként megadott 100 fm rézsűbiztosítás. Kérjük szíveskedjenek a költségvetést felülvizsgálni.

VÁLASZ

Mivel a rézsűbiztosítás csak előirányzat, külön tételben adjanak egységárat a mintakeresztszelvény szerinti rézsűbiztosításra.